## Slide 1
物理层基本概念：信号与编码
第2章 物理层与数据链路层
第2章 物理层与数据链路层

## Slide 2
数据链路层功能概述
● 数据链路层位于物理层之上，为网络层提供可靠数据传输
● 核心功能：成帧（将比特流封装为帧）
● 差错控制：CRC（循环冗余校验）检测并重传错误帧
● 流量控制：防止发送方过快淹没接收方（如滑动窗口协议）
● 典型协议：HDLC、PPP、以太网协议
第2章 物理层与数据链路层
2 / 6
Notes: 这一页帮大家建立数据链路层的整体框架。简单说，物理层传比特，数据链路层保证这些比特组成正确的帧，并且能发现和纠正错误，同时控制数据流动速度。

## Slide 3
以太网与MAC地址
● 以太网是最流行的局域网技术，采用CSMA/CD访问控制
● MAC地址是网卡的物理地址，48位，全球唯一（如00:1A:2B:3C:4D:5E）
● 帧结构：目的MAC + 源MAC + 类型 + 数据 + CRC（共最小64字节）
● 交换机通过学习源MAC地址建立MAC地址表，实现智能转发
第2章 物理层与数据链路层
3 / 6
Notes: 同学们，MAC地址就像每个设备的身份证，固化在网卡里。当数据帧在以太网中传输时，交换机会读取帧中的MAC地址来决定转发端口，而不是像集线器那样盲目广播。

## Slide 4
交换机工作原理详解
● 交换机工作在数据链路层，基于MAC地址转发
● 三种转发方式：存储转发（完整接收后检错）、直通转发（只读目标地址）、无碎片转发
● 自学习过程：接收帧时记录（发送方MAC，对应端口）到MAC表
● 广播与未知帧：目标MAC不在表内时，向所有端口（除接收端口）泛洪
● 优点：隔离冲突域，提高网络利用率
第2章 物理层与数据链路层
4 / 6
Notes: 重点理解交换机的自学习和转发逻辑。它不像集线器简单复制信号，而是会建立一张动态MAC表。如果表中找不到目标，就广播查找。这既提高了效率，也带来了广播风暴风险，后面会讲如何用VLAN隔离。

## Slide 5
VLAN配置实践
● VLAN（虚拟局域网）将物理网络划分成多个逻辑子网
● 作用：广播域隔离、提高安全性、简化网络管理
● 配置步骤：创建VLAN ID（如VLAN 10）、划分端口、设置Trunk（跨交换机通信）
● 示例：在Cisco交换机上：'vlan 10' → 'interface f0/1' → 'switchport access vlan 10'
● 验证：通过 show vlan brief 查看VLAN信息
第2章 物理层与数据链路层
5 / 6
Notes: 实践环节，我们将用模拟软件（如Packet Tracer）来配置VLAN。记住：不同VLAN间的通信必须要三层设备（路由器或三层交换机）辅助。VLAN使得网络更灵活、更安全，是现代园区网的基础。

## Slide 6
本章小结与思考题
● 物理层：信号类型、编码方式、传输介质选择
● 数据链路层：成帧、差错控制、流量控制、以太网与MAC
● 交换机：学习、转发、广播机制
● VLAN：划分逻辑子网，隔离广播域
● 思考：如果两台PC配置相同VLAN但无法通信，可能的原因是什么？
第2章 物理层与数据链路层
6 / 6
Notes: 今天我们覆盖了从物理信号到局域网逻辑划分的完整链路。请大家课后思考这个故障排查问题，下节课我们分析。同时，尝试在模拟环境中手动配置一个包含2个VLAN的小网络。